Gut gedämmt ist gut gewärmt

Ruhende Luft ist ein guter Wärmeisolator. Trotzdem stoßen

übliche Wärmedämmmaterialien bei den heutigen Anforderungen

an ihre Grenzen. Die Wärmedämmung wird immer dicker. Das neue

Verbundsystem LockPlate™ sorgt für eine besonders effiziente

Wärmedämmung von Gebäudefassaden. In speziellen Paneelen hilft

Vakuum, den Austausch von Wärme weiter zu reduzieren.

Das weiß jedes Kind: Ein gut gedämmtes Haus spart viel Energie.

Deshalb sind Baukonstrukteure stets bestrebt, neue und verbesserte

Wärmedämmsysteme für Gebäude zu entwickeln. Styropor, Mineralwolle,

Zelluloseflocken, Kork, Hanffasern – begehrt sind Materialien mit einer

geringen Wärmeleitfähigkeit, so dass sie den Austausch von Wärme

zwischen der Außen- und der Innenwand verringern. Das Problem: Trotz

der relativ niedrigen Wärmeleitfähigkeit der Dämmstoffe wird die

Wärmedämmung am Haus immer dicker. Herkömmliche Dämmstoffe wie

Styropor oder Wolle enthalten immer noch Luft oder andere Gase in ihren

Zwischenräumen, weshalb sie den Austausch von Wärme nicht vollständig

verhindern können.

Die Lösung: Vakuum! Basierend auf diesem Prinzip wurde eine

Vakuumwärmedämmung entwickelt, die ähnlich wie eine Thermoskanne

funktioniert. weber Deutschland hat gemeinsam mit den Industrie- partnern

Porextherm Dämmstoffe GmbH und das Fraunhofer Institut für Solare

Energiesysteme eine Entwicklung betrieben, um die sogenannten Vakuum-

Isolations-Paneele (VIPs) als bautaugliche Wärmedämmung etablieren zu

können. Die Vakuumdämmplatten bestehen aus einem mikro- bzw.

nanoporösen Stützkern, ummantelt mit einer speziellen wasserdampf – und

gasundurchlässigen Folie und diese Beutel werden auf einige Millibar

evakuiert und versiegelt.

Die Beweglichkeit der wenigen Luftmoleküle ist in

den Mikro- bzw. Nanoporen deutlich eingeschränkt, die Wärmeleitung der

Luft ist dadurch unterbunden und es kann kaum noch Wärmeaustausch

stattfinden. Der Nachteil ist, dass scharfe Gegenstände, die beim

Häuserbau keine Seltenheit sind, die Folien jedoch leicht verletzen können

– schnell wäre das Vakuum aufgehoben. Aus diesem Grund hat die

Entwickler-Gemeinschaft die VIPs zusätzlich in Polystyrol eingeschäumt.

Dabei hat sie ein praxistaugliches Wärmeverbundsystem entwickelt

(LockPlate™bei Saint-Gobain Group), das sich am Bau sehr leicht handhaben

lässt. Die Platten sind so konstruiert, daß durch Überlappung der

integrierten VIP in der jeweiligen Isolationsschicht die Wärmebrücken

zwischen einzelnen vakuumierten Platten eliminiert werden. Somit wird der

Wirkungsgrad des Systems deutlich erhöht. Obwohl nur mit drei VIP

Standardgrößen gearbeitet wird, können trotzdem 95 Prozent der

gesamten Wandfläche abgedeckt werden können“, sagt Platzer. „An Hand

von Lagerplänen lassen sich die Paneele je nach Bedarf an bestimmten

Stellen zurechtschneiden. Dank spezieller Software (ein Teil von

LockPlate™ System) kann jeder Architekt seine Fassade selbst planen.

Das war mit anderen Vakuumdämmsystemen bisher nicht möglich.

Durch das Prinzip der Vakuumdämmung haben die

Kooperationspartner die Wärmeleitfähigkeit gegenüber Dämmmaterialien

wie etwa Styropor um das Zehnfache gesenkt. Bald sollen die VIPs als

Bausystem zugelassen sein, das bedeutet künftig weniger Heizkosten.

Außerdem haben die VIPs einen weiteren Vorteil: Bereits 20 bis 30

Zentimeter dick sind herkömmliche Wärmedämmverbundsysteme im

Passivhaus. Die VIPs schlagen dagegen nur mit neun bis elf Zentimeter zu

Buche. Für Architekten ein Pluspunkt; sie wählen gerne schlanke Systeme.

Auch für Altbauten, die nachträglich isoliert werden sollen, ist das

LockPlate™ System besonders geeignet.

Ansprechpartner:

Dr.-Ing. Libor Kubina

Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.

Radiova 3, 102 00  Prag 10

T:	+420 257 911 106

M:	+420 724 005 880

E: 	libor.kubina@saint-gobain.com